## Slide 1: Automatisierte Montage eines Toasters
Robotermodellierung | Rehpenn & Wipp | SS2026

## Slide 2: Warum automatisierte Montage?
Industrielles Problem
Wiederholende Montageaufgaben (z.B. bei Kleinelektrogeräten) binden Personal und sind fehleranfällig [1]
Schraubprozesse brauchen stabile Taktzeiten und konstante Qualität [2]
Variantenvielfalt und kleine Losgrößen verlangen flexible Automatisierung [3]
Lösung: flexible Zwei-Roboter Zelle →automatische Toaster-Montage
Zwei Roboter führen gemeinsam eine Montagesequenz durch
6-Achs-Arm: Pick & Place
SCARA: Einschrauben
Einleitung → Material & Methoden → Ergebnisse → Diskussion
Notes: Raini

## Slide 3: Roboter 1 – 6-Achs-Industrieroboter
Kinematik: R – R – R – R – R – R
6 Rotationsachsen, serielle Struktur
6 Freiheitsgrade → volle räumliche Orientierung des TCP
Endeffektor: Saugnapf-Greifer
Aufgaben: Pick & Place
Äußere Hülle
Innenleben
Zusammengesetzter Toaster
Einleitung → Material & Methoden → Ergebnisse → Diskussion
Notes: Raini

## Slide 4: Roboter 2 – SCARA-Roboter
Kinematik: R – R – P – R
2 Rotationsachsen für horizontale Bewegung
1 Linearachse für vertikales Absenken
1 Rotationsachse für den Endeffektor
Endeffektor: Schraubwerkzeug
Aufgaben: Schraubsequenz
Absenken
Rotieren
Einleitung → Material & Methoden → Ergebnisse → Diskussion
Notes: Merle

## Slide 5: Systemarchitektur – Datenfluss
CAD / URDF
Informationen über Geometrie, Gelenke, Kinematik und Kollisionskörper
HMI
Eingabe der Kommandos
MoveIt
IK + Planung + Kollisionscheck
IK-Solver: KDL Path Planner: RRT Connect
Controller
Umwandlung in Gelenkbefehle
Joint Trajectory Controller
Gazebo
Physikalische Simulation
Modell
Modell
Ziele
Trajektorie
Befehle
Feedback
Einleitung → Material & Methoden → Ergebnisse → Diskussion

## Slide 6: Simulationsumgebung & Zellenaufbau
Einleitung → Material & Methoden → Ergebnisse → Diskussion
Förderband 2
SCARA
6-Achs-Knickarm
Schutzzaun
Tür
Toaster-Gehäuse
Toaster- Innen inkl. Schrauben
Fixiereinheit
Förderband 1
Förderband 3

## Slide 7: Ablauf der Simulation
1
Zuführung & Positionierung
6-Achs-Arm
greift Shell (FB1)
Transport zur Fixiereinheit
2
Innenleben einsetzen
6-Achs-Arm
greift Innen (FB2)
Einsetzen in die Shell
3
4 Schrauben eindrehen
SCARA
Schraube anfahren
Einschrauben
4x
4
Abtransport
6-Achs-Arm
Greift fertigen Toaster
Ablegen auf FB3
6-Achs-Arm
SCARA
6-Achs-Arm
Einleitung → Material & Methoden → Ergebnisse → Diskussion
Notes: Merle

## Slide 8: Human Machine Interface
Einleitung → Material & Methoden → Ergebnisse → Diskussion
Grafisches HMI – Dear ImGui
Echtzeit-Gelenksteuerung für Arm und SCARA
TCP Translation & Rotation
Aktionen: Pick | Place | Screw
Automatische Sequenz mit E-Stop
Pose-Bibliothek: Speichern und Laden als CSV

## Slide 9: Live Demo
Backup - Video
Einleitung → Material & Methoden → Ergebnisse → Diskussion
Notes: Raini

## Slide 10: Ausblick
Interessante nächste Schritte
Zusätzliche Sicherheit: Lichtschranke, Not-Halt und Schutzbereichsüberwachung
Wahrnehmung: kamerabasierte Schrauben- und Werkstückerkennung
Robustheit: Objektverlust-Erkennung und Sensorfeedback
HMI-Erweiterung: Taktzeit
Sim-to-Real: Übertragung auf echte Roboterzelle
Einleitung → Material & Methoden → Ergebnisse → Diskussion
Notes: Merle

## Slide 11
[1] International Federation of Robotics (IFR) (n.d.) UN Sustainable Development Goals. Available at: https://ifr.org/sustainability/sdg-17/ (Accessed: 15 June 2026).
[2] DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG (2026) Automated screwdriving systems: when do they really pay off? Available at: https://www.deprag.com/en/article/automated-screwdriving-systems-roi.html (Accessed: 15 June 2026).
[3] International Federation of Robotics (IFR) (n.d.) Industrial Robots. Available at: https://ifr.org/industrial-robots (Accessed: 15 June 2026).
Quellen